## Slide 1: Дизайн IPv6 Проектируем с умом, или как облегчить жизнь сетевого администратора.
RIPE NCC YEREVAN
15-16 September, 2015

## Slide 2
  2a02:2a0b::/32 т.е 2a02:2a0b:0000:0000:0000:0000:0000:0000 - 2a02:2a0b:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
Не много ли адресов нам дал Ripe ?
RIPE NCC YEREVAN
15-16 September, 2015

## Slide 3
Планирование IPv6-пространства - ядро
NAS 1
2a02:2a0b:0:1::ffff/64
BGP
2a02:2a0b::/32
2a02:2a0b:0:1::1/64
NAS 2
NAS 3
NAS 4
2a02:2a0b:0:1::2/64
2a02:2a0b:0:1::4/64
2a02:2a0b:0:1::3/64
2a02:2a0b:0100::/40
2a02:2a0b:0200::/40
2a02:2a0b:0300::/40
2a02:2a0b:0400::/40
RIPE NCC YEREVAN
15-16 September, 2015

## Slide 4
Планирование IPv6-пространства – сервер доступа
NAS 1
2a02:2a0b:0100::/40
User router
User router
Vlan 70
2a02:2a0b:0104:6000::1/64 - RA
dhcpv6_pool
2a02:2a0b:0104:6000::/52
dec 70 = hex 46
2a02:2a0b:0104:6000:14d9:e4f1:4b27:d9d0/64
2a02:2a0b:0104:6001::/64
2a02:2a0b:0104:6000:3de5:c2ce:2309:5537/64
2a02:2a0b:0104:6002::/64
Vlan 3070
2a02:2a0b:01bf:e000::1/64 - RA
dhcpv6_pool
2a02:2a0b:01bf:e000::/52
dec 3070 = hex bfe
User router
2a02:2a0b:01bf:e000:6dc7:ed67:25a5:7a81/64
2a02:2a0b:01bf:e001::/64
RIPE NCC YEREVAN
15-16 September, 2015

## Slide 5
Планирование IPv6-пространства - абонент
2a02:2a0b:0104:6001::/64
User router
User router
WAN - 2a02:2a0b:0104:6000:14d9:e4f1:4b27:d9d0/64
LAN - 2a02:2a0b:0104:6001::/64
2a02:2a0b:0104:6001:754a:3c2f:b911:1800
2a02:2a0b:0104:6001:904c:5a7f:59a1:f201
User
PC
User
Laptop
RIPE NCC YEREVAN
15-16 September, 2015

## Slide 6
256 - /40 networks (2a02:2a0b:0000::/40 - 2a02:2a0b:ff00::/40)
4096 - /52 networks (2a02:2a0b:0100:0000::/52 - 2a02:2a0b:01ff:f000::/52)
4096 - /64 networks (2a02:2a0b:0100:1000::/64 - 2a02:2a0b:0100:1fff::/64)
ИТОГО
RIPE NCC YEREVAN
15-16 September, 2015

## Slide 7
Анализ
  При таком дизайне IPv6 сетей, просто смотря на ip абонента, можно понять с какого он сервера доступа и vlan-a. Например:
  2a02:2a0b:0104:6001:754a:3c2f:b911:1800
  01 - NAS 1
  04:6 – (hex 046 = dec 70) – vlan 70
RIPE NCC YEREVAN
15-16 September, 2015